## Slide 1: infektionshygiejne i Region midt

## Slide 2: Hospitalserhvet infektion (HEI)
7-10 % af alle indlagte patienter i DK får en HEI
  Svarende til 60.000 – 100.000 patienter årligt.
  Ca. 3000 dør årligt.
Det koster samfundet omkring 1.2 mia. årligt
SSI vurderer, at det er muligt at nedbringe antallet med op til 20 % gennem overvågning, infektionshygiejniske forholdsregler og rationel forbrug af antibiotika.
SUU Alm.del - Bilag 453: Håndhygiejne og infektioner_Omkostninger
Notes: SUU Alm.del - Bilag 453: Håndhygiejne og infektioner_Omkostninger

## Slide 3: Faktorer der påvirker infektionsraten
Der er ikke en enkelt ting, men mange forskellige ting der tilsammen har betydning for sikker patientbehandling og minimering af postoperative sårinfelktioner
Postoperativ sårinfektion
Patientens- påklædning
Operations-hue og maske
Smykker
Instrument- håndtering
Personalets arbejdsdragt
Huddesinfektion og afdækning
Døråbninger
Rengøring på operationsstuer
Notes: Lægemiddelstyrelsen: medicinsk udstyr
Sundhedsstyrelsen: vejledning om forebygge spredning med MRSA og CPO. Vaccinationsstrategi.
Styrelsen for patientsikkerhed: smitteopsporing ved fx mæslinger og legionella
Arbejdstilsynet: værnemidler

## Slide 4: Stuetyper og klassificering
Stuetype | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ISO-klasse | 8 | 8 | 7 | 5 | 5
Luftskifte/time | Ingen | 10 | 15 | 20 | 20
Oprensningstid | Ingen | ≤40 min | ≤20 min | ≤10 min | ≤10 min
Notes: * Instrumenter og medicinsk udstyr til flergangsbrug kan inddeles i tre kategorier på grundlag af
Spaulding’s klassifikation 3,4,6, som er baseret på risikoen forbundet med anvendelsen af
instrumenterne/udstyret:
Ikke-kritisk anvendelse (generelt kun til kontakt med intakt hud eller ingen kontakt med patienten), fx blodtryksapparater
Semikritisk anvendelse (kontakt med intakte slimhinder uden penetration i vævet), fx GU-sæt, fleksible endoskoper
Kritisk anvendelse (kirurgiske eller andre invasive procedurer), fx kirurgiske instrumenter
** Sterilisation er medtaget, da kritisk udstyr/instrumenter skal gennemgå en sterilisation for at kunne genanvendes.

## Slide 5: Ventilation på den nye del af AUH

## Slide 6: Patientens beklædning: eget- eller hospitalets tøj
Det afhænger af stuetypen
Stuetype 1 pt eget tøj
Stuetype 2 pt eget tøj hvis ikke til gene for indgrebet
Stuetype 3 og 4 hospitalets tøj

## Slide 7: Personalets arbejdsdragt som reservoir
Stænk og sprøjt
In og extubation
Patientens hår
Lejring

## Slide 8: Barriere arbejdsdragt
CFU antal:
Stuetype 1: Ingen grænse
Stuetype 2: 200
Stuetype 3: 100
Stuetype 4: 10

## Slide 9: Oprationshue
Anvendes af alle på operationsstuen
Skal dække alt hår
Sikre nedfald af hår, partikler og mikroorganismer
Tages først af efter dagens arbejde er færdigt
Uden hue og maske

## Slide 10: Masker klasse II og IIR
EU Standard Klasse | Bakteriel Filtrations Effektivitet (BFE) | Respirations- Modstand, ∆P (mmH20/cm2) | Stænkresistens (mmHg)
II | 98 % | <3,0 | -
IIR | 98 % | <5,0 | 120

## Slide 11: Smykker
Operations- og anæstesisygeplejersker er rollemodeller i eget afsnit og skal sikre oplæring af nye kollegaer:
Øreringe
Halskæder
Notes: Link til retningslinjen: https://hygiejne.ssi.dk/NIRnoeglepersoner

## Slide 12: Udpakning af instrumenter og utensilier
Notes: OBS evt lokale funktionsbeskrivelser

## Slide 13: Hud desinfektion
Notes: Def. fra vores Infektionshygiejne, regional politik e-Dok

## Slide 14
Patient afdækning
Klæbe inden for det desinficerede område Være tætsluttende Afdække tilstrækkeligt

## Slide 15: Døråbninger
Trykket falder blot ved en døråbning
Ved 2 åbninger kan trykket være neutraliseret
Traffic flow in the operating room: An explorative and descriptive study on air quality during orthopedic trauma implant surgery Annette Erichsen Andersson

## Slide 16: Rengøring
Giv plads og tid til opgaven
Hold døren lukket
Hvem har hvilke opgaver
Søjler med tungt udstyr og ledninger
Vær ikke flere end nødvendigt

## Slide 17
Hygiejneorganisationen RM
Spørgsmål?